## Slide 1: Chapter 5 Problems

## Slide 2: Chapter 5, Problem 1a
  int64_t a, b ;
  a = a + b ;
  LDRD R0,R1,a // R1.R0  a
LDRD R2,R3,b // R3.R2  b
ADDS R0,R0,R2 // Add LS halves
ADC R1,R1,R3 // Add MS halves
STRD R0,R1,a // Store result
a63-32
R1
a31-0
R0
b63-32
b31-0
R3
R2
R0
R1
a63-32
a31-0
C
Memory:
Memory:
CPU:
+
+

## Slide 3: Chapter 5, Problem 1b
  int64_t a ;
  a -= 5 ;
  LDRD R0,R1,a // R1.R0  a
SUBS R0,R0,5 // Sub LS half of 5
SBC R1,R1,0 // Sub MS half of 5
STRD R0,R1,a // Store result
a63-32
R1
a31-0
R0
R0
R1
a63-32
a31-0
C
+
─ ─
─
+
0
5
Memory:
Memory:
CPU:
~
~Bout

## Slide 4: Chapter 5, Problem 1c
  int32_t a, b, c ;
c = a * b ;
  LDR R0,a // R0  a
LDR R1,b // R1  b
MUL R0,R0,R1 // R0  a * b
STR R0,c // Store result
R0 = a
R1 = b
a
b
R0 = a*b
c
Memory:
Memory:
CPU:
×

## Slide 5: Chapter 5, Problem 1d
  uint32_t a, b, c ;
  c = a * b ;
  LDR R0,a // R0  a
LDR R1,b // R1  b
MUL R0,R0,R1 // R0  a * b
STR R0,c // Store result
R0 = a
R1 = b
a
b
R0 = a*b
c
The code for single-length multiplication is identical for signed and unsigned.
Memory:
Memory:
CPU:
×

## Slide 6: Chapter 5, Problem 1e
  int32_t a, b, c ;
c = a / b ;
  LDR R0,a // R0  a
LDR R1,b // R1  b
SDIV R0,R0,R1 // R0  a / b
STR R0,c // Store result
R0 = a
R1 = b
a
b
R0 =a/b
c
Memory:
Memory:
CPU:
÷

## Slide 7: Chapter 5, Problem 1f
  uint32_t a, b, c ;
c = a / b ;
  LDR R0,a // R0  a
LDR R1,b // R1  b
UDIV R0,R0,R1 // R0  a / b
STR R0,c // Store result
R0 = a
R1 = b
a
b
R0 = a/b
c
Replace the signed SDIV instruction with an unsigned UDIV instruction.
Memory:
Memory:
CPU:
÷

## Slide 8: Chapter 5, Problem 1g
  int32_t a, b, c ;
c = a % b ;
  LDR R0,a // R0  a
LDR R1,b // R1  b
SDIV R2,R0,R1 // R2  a/b
MLS R0,R2,R1,R0 // R0  a – b*(a/b)
STR R0,c // Store result
R0 = a
R1 = b
a
b
R2 = a/b
R0 = a-b*(a/b)
+
─
c
Memory:
Memory:
CPU:
÷
×

## Slide 9: Chapter 5: Programming Problem 2
int32_t Discriminant(int32_t a, int32_t b, int32_t c)
{
return b*b – 4*a*c ;
}
Discriminant: // R0=a, R1=b, R2=c
MUL R1,R1,R1 // R1 = b*b
LSL R0,R0,2 // R0 = 4*a
MLS R0,R0,R2,R1 // R0 = b*b – 4*a*c
BX LR
R1 = b
R2 = c
R0 = a
R1 = b*b
R0 = 4*a
R0=b*b-4*a*c
+
─
+
─
2
CPU:
<<
×
×

## Slide 10: Chapter 5: Programming Problem 3
uint32_t Volume(uint32_t height, uint32_t width, uint32_t length)
{
return height * width * length ;
}
Volume: // R0=height, R1=width, R2=length
MUL R0,R0,R1 // R0 = height * width
MUL R0,R0,R2 // R0 = height * width * length
BX LR
R1 = width
R2 = length
R0 = height
R0 = h * w
R0 = h * w * l
×
×
CPU: